SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY

UL. JAGIELLOŃSKIEJ 36 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor: Dom Dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -01 WYMAGANIA OGÓLNE  - ROBOTY

CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych   związanych z  przebudową  mieszkania zlokazlizowanego na poddasza .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych

pozostałymi Specyfikacja Technicznymi (ST).

Wymagania ogólne ST 00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI

45223110-0 INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH

45262000-1  SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE

45262522-6   ROBOTY MURARSKIE

45400000-1 WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE WYKONANIA ZABUDOWY PODDASZ GK

45410000-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   -ROBOTY TYNKARSKIE

45400000-1   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

45431000-7  KŁADZENIE PŁYTEK

45431200-9  KŁADZENIE GLAZURY

45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE

45421100-5  INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW

45422000-1- ROBOTY CIESIELSKIE

39141000-2 MEBLE I WYPOSAŻENIE KUCHNI

39141200-4 BLATY

39711420-9 PŁYTY GRZEWCZE

39711100-0 CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI

39711000-9 ELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO DO UŻYTKU ZE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI

45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

44112200-0 WYKŁADZINY PODŁOGOWE

45232460-4– ROBOTY SANITARNE

45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

45333200-2 INSTALOWANIE GAZOMIERZY

45442000-7 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH

45333100-0 INSTALOWANIE SPRZĘTU REGULACJI GAZU

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji

Projektowej stanowiącej część dokumentacji przetargowej, w której skład wchodzą:

- Projekt Budowlany

- Projekt  Wykonawczy  Instalacji Elektrycznych Wnętrzowych

- Projekt Wykonawczy Instalacji Wod-Kan.

- Projekt Wykonawczy Instalacji Centralnego Ogrzewania

- Przedmiar Robót.

ST stanowi integralny dokument materiałów przetargowych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robót niżej wymienionych, w tym.

1.3.	 Zakres i rodzaj robót

1.3.1.	Roboty przygotowawcze.

- rozebranie elementów starej instalacji centralnego ogrzewania, z ich pocięciem oraz transportem i

utylizacją,

-rozbiórka i demontaż starych elementów wyposażenia (wbudowane szafy )

-rozbiórka i demontaż okładzin ściennych  i sufitowych

- wykucie otworów dla stolarki wewnętrznej,

- wykonanie nadproży.

1.3.2.	Roboty budowlane.

- wykonanie obudów elementów dachu w systemie płyt gipsowo-kartonowych

- wykonanie ścianek działowych oraz sufitów wraz z izolacją termiczną i

Przeciwwilgociową

-prace związane z wykonaniem otworu w istniejącym stropie (wewnętrzna klatka schodowa)

- wyprawy tynkarskie ścian, sufitów

- wyprawy malarskie

- okładziny ceramiczne ścian

-  montaż stolarki drzwiowej

- okładziny ceramiczne podłóg

- okładziny na posadzkach

- dostawa i montaż wyposażenia łazienki i WC

1.3.3. 	Roboty tymczasowe, prace towarzyszące.

Wyszczególnienie prac towarzyszących:

Przewiduje się następujące, niezbędne roboty towarzyszące:

- dokumentacja powykonawcza

- wytyczenie lub zlokalizowanie istniejącej infrastruktury technicznej.

- zapewnienie niezbędnych nadzorów w poszczególnych branżach wynikających z wymogów prawa

budowlanego przepisów szczegółowych

- zagospodarowanie wszelkich odpadów zgodnie z ustawą o odpadach

- uporządkowanie i przywrócenie właściwego stanu budynku po prowadzonych robotach

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać zamawiającemu

dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą

m.in. dokumentacje powykonawcze, oświadczenia wykonawcy, protokoły badań, pomiarów i prób,

instrukcje obsługi niezbędne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejęcia przez zamawiającego

przedmiotu zamówienia, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie

oraz parametry zastosowanych materiałów wyrobów i urządzeń.

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji

robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz

przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych

działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując

własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie

uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu

budowy.

W szczególności występują następujące roboty:

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót

- zabezpieczanie kolidujących odcinków istniejących instalacji wewnątrz budynku nie podlegających

wymianie

- zabezpieczanie istniejących urządzeń nie podlegających wymianie

- zabezpieczenie elementów budowlanych nie podlegających wymianie na czas trwania prac

remontowych

- wykonanie tymczasowych obejść zasilania na czas przerw i planowanych wyłączeń prądu

Zakres robót tymczasowych i prac tymczasowych oraz robót specjalnych.

- teren budowy będzie utrzymywany na koszt Wykonawcy

- utrzymanie urządzeń i maszyn budowy spoczywa na Wykonawcy, on też ponosi wszelkie koszty z

tym związane

- pomiary oraz urządzenia do pomiarów zostaną wykonane/dostarczone przez Wykonawcę na własny

koszt i muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

  - BHP

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy używać będą

jednolitych, estetycznych, przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania

odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie modyfikować ten plan

dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan BIOZ będzie

opracowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie obowiązywania

kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca

zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za

BHP wykonają pracę prawidłowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robót będzie

warunkiem niezbędnym do ich odebrania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym zakresie środki na poziomie, co najmniej określonym

przez obowiązujące przepisy. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek wypadkach

czy obrażeniach doznanych w trakcie prowadzonych Robót w granicach budowy lub w powiązaniu z

realizacją przedsięwzięcia nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca podejmie

wszelkie środki, aby zabezpieczyć budowę przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż.

oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Wykonawca wyposaży teren budowy w przenośne środki gaśnicze. Rozmieszczenie gaśnic powinno być zgodne z Normami Polskimi, których lista dostępna jest na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. W budynkach należy umieścić instrukcje przeciwpożarowe. Wykonawca zapewni apteczki pierwszej pomocy. Podczas realizacji projektu uwzględni:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003 r. Nr207 poz. 126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów

prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

Higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

    - Zaplecza wykonawcy

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane winno spełniać

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest ograniczony – w razie takiej konieczności

Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest

odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości.

Toalety muszą być regularnie opróżniane i sprzątane oraz usunięte po zakończeniu robót.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca

poniesie wszystkie opłaty z tym związane.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą ochronę terenu

budowy.

Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. Biura

Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane dopóki nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia Robót oraz

o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za zapewnienie i

usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodować

zniszczeń. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi będą

utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania protokołu odbioru końcowego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały

czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Godziny pracy.

Harmonogram Robót i metod wykonania należy sporządzić przy spełnieniu wymogu stałych godzin

pracy od 6.00 do 18.00. Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych godzin pracy powinny być

przedłożone na piśmie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Należy

podać jasno definicję robót oraz przyczynę wnioskowanego odstępstwa.

Niezaplanowane odstępstwa od normalnych godzin pracy należy ograniczyć do przypadkowych

zdarzeń awaryjnych, o których to zamiarach powinien być powiadomiony Inspektor Nadzoru. Dla

potrzeb związanych z tym rozdziałem praca rozumiana jest, jako jakakolwiek aktywność podjęta

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w związku z realizacją Robót na placu budowy lub w jego

pobliżu oraz na sąsiednich drogach.

    - Organizacja robót budowlanych .

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych („pod ruchem”). Wykonawca jest

zobowiązany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy, w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wszelkie koszty związane z czasowym

wyłączeniem linii energetycznych, specjalistycznym nadzorem oraz przygotowaniem niezbędnej

dokumentacji ponosi Wykonawca.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje

się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu.

  - Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody

społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę - umowną.

  - Tablice informacyjne .

Wykonawca postawi tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych w

miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru, zadba o nie w okresie prowadzenia Robót i zdemontuje

po wydaniu przez Inspektor Nadzoru Świadectwa Przejęcia Robót. Wykonawca dostarczy i zamontuje

tablicę informacyjną stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z

późn. Zmianami Dz.U. nr 198 poz. 2042 i 2043 z 2004 roku.),

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na terenie i w rejonach użytkowanych przez inne

podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robót oraz ewentualne inne kwestie

związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń. W szczególności m.in.:

- robót na posesjach osób trzecich,

- robót w pobliżu infrastruktury nadziemnej,

- robót w pobliżu budowli nadziemnych.

W całym okresie wykonywania robót Wykonawca zminimalizuje utrudnienia związane z nimi oraz

zapewni bezpieczne korzystanie ze swych własności osób trzecich.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków z korzystania z terenu w fazie realizacji.

zawartych w decyzji, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji, a w

szczególności:

- W zakresie zagospodarowania odpadów powstających na etapie budowy,

- Magazynowania niezbędnych materiałów w określonych miejscach,

- Lokalizacje zaplecza budowy, placu budowy w sposób możliwie najmniej uciążliwie dla terenów

przyległych,

  - Informacje ogólne  o obiekcie

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską.

Budynek objęty inwestycją to budynek w zwartej zabudowie miejskiej . Obiekt

podpiwniczony z  poddaszem użytkowym.

Stan techniczny obiektu został oceniony i wykazany w „Ekspertyzie technicznej” ,która jest częścią projektu .

Obiekt jest w chwili obecnej jest użytkowany na wszystkich kondygnacjach  .

Wyposażenie w instalacje.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

wodno-kanalizacyjną

centralnego ogrzewania

elektryczną

teletechniczną,

wentylacji grawitacyjnej

Aktualny stan realizacji przedsięwzięcia.

Aktualnie na terenie nie trwają żadne roboty budowlane oraz nie zrealizowano żadnych prac

związanych z zakresem przedsięwzięcia.

1.10 Nazwa i kody zamówienia

45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI

45223110-0 INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH

45262000-1  SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE

45262522-6   ROBOTY MURARSKIE

45400000-1 WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE WYKONANIA ZABUDOWY PODDASZ GK

45410000-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   -ROBOTY TYNKARSKIE

45400000-1   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

45431000-7  KŁADZENIE PŁYTEK

45431200-9  KŁADZENIE GLAZURY

45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE

45421100-5  INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW

45422000-1- ROBOTY CIESIELSKIE

39141000-2 MEBLE I WYPOSAŻENIE KUCHNI

39141200-4 BLATY

39711420-9 PŁYTY GRZEWCZE

39711100-0 CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI

39711000-9 ELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO DO UŻYTKU ZE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI

45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

44112200-0 WYKŁADZINY PODŁOGOWE

45232460-4– ROBOTY SANITARNE

45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

45333200-2 INSTALOWANIE GAZOMIERZY

45442000-7 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH

45333100-0 INSTALOWANIE SPRZĘTU REGULACJI GAZU

1.11 	Definicje i pojęcia

Określenia podstawowe

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Bruzda instalacyjna - zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub

wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami

gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie

powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

- Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces

lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

- Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy

Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem;

- Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca odpowiednie uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniona do kontrolowania

robót, koordynacji prac oraz występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Obciążenie dynamicznie - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły

bezwładności w konstrukcji;

- Obciążanie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica

temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu;

- Obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły

bezwładności w konstrukcji;

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej

architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla tego rodzaju robót;

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy;

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany

obiektu będącego przedmiotem robót;

- Właściwości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w

normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n” umieszczonym u dołu, a

symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry;

- Wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości

charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność

gruntów oraz niedokładność ich badania Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się

indeksem „r" umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów

geotechnicznych indeksem „r" u góry. Wartość obliczeniowa obciążeń ustala się przez przemnożenie

wartości charakterystycznej przez współczynnik obciążenia yf, a wartość obliczeniową parametru

geotechnicznego - przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy ym;

- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.12 	Wymagane dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić niżej wymienione opracowania oraz uzyskać dla nich

akceptację Inspektor Nadzoru oraz w razie potrzeby innych kompetentnych władz a także

odpowiednich użytkowników i właścicieli:

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt organizacji i technologii robót (Program Robót) obejmujący m.in.: wybór materiałów,

kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę

prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót i badań

powykonawczych

- Procedury przeprowadzenia prób końcowych

- Procedury zgłaszania i usuwania wad

Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i jest jedynie uzupełnieniem ogólnych zobowiązań

wykonawcy w ramach robót przewidzianych umową.

Wszelkie koszty w/w opracowań ponosi Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej przewidzianej

umową.

Dla robót, dla których będzie konieczne /np. roboty towarzyszące, tymczasowe/ Wykonawca jest

przed rozpoczęciem prac zobowiązany wykonać projekty wykonawcze i przedłożyć do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru. Ponadto jeśli będą wymagane polskim prawem, Wykonawca musi przedłożyć

inspektorowi nadzoru wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia i wykona wszelkie niezbędne do

ich uzyskania opracowania.

Koszty te Wykonawca ujmie w całościowych kosztach robót.

1.13 	Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 póz. 953

Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 póz. 383 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 póz. 401)

1.14 	Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

oraz następujące dokumenty:

- Pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie

- Dokumentacje projektowe

- Dziennik budowy

- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.15 	Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót:

- Projekt Budowlany

- Projekt  Wykonawczy  Instalacji Elektrycznych Wnętrzowych

- Projekt Wykonawczy Instalacji Wod-Kan.

- Projekt Wykonawczy Instalacji Centralnego Ogrzewania

-projekt wykonawczy gazu

- projekt wykonawczy wentylacji grawitacyjnej

- Przedmiar Robót.

1.16	Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności

wymieniona w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu

ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i

SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji."

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

MATERIAŁY.

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych

dokumentów:

Atest,

Certyfikat,

Aprobatę techniczną,

Certyfikat zgodności.

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W ST i

Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane

niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Są one odniesieniem do wymaganego

standardu. Wykonawca może użyć elementów równoważnych, spełniające wymagania opisane w ST i

dokumentacji projektowej wymagać to będzie akceptacji Inspektora nadzoru, Projektanta i

przedstawiciela Inwestora /tych trzech stron równocześnie, uzasadniony brak akceptacji którejkolwiek ze stron wyklucza użycie materiału zamiennego/. Do poprawnej akceptacji Wykonawca

jest zobowiązany dostarczyć niezbędne próbki, materiały, certyfikaty, wyniki badan itp konieczne do

oceny jakości i standardu danego elementu i porównania go z wymaganym w ST lub Dokumentacji

Projektowej.

Koszt postępowania w czasie akceptacji elementu /dostarczenie próbek, dokumentów itp/ ponosi

Wykonawca. Koszt ewentualnej zamiany elementu ponosi Wykonawca.

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania.

Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość i

przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, jakości i

źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania reprezentatywnych

próbek. Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów materiałów

chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów

niebezpiecznych.

2.1.	Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.

Źródła uzyskania materiałów

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

szczegółowy wykaz materiałów, które zamierza użyć, źródła ich wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania wraz ze wszelkimi świadectwami i próbkami.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw,

atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiał pozyskany z dopuszczonego

źródła w sposób ciągły spełnia warunki opisane w ST i Dokumentacji technicznej w czasie postępu

robót. Dodatkowo na życzenie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy zaświadczenia, dokumenty

i informacje niezbędne do oceny materiałów takie jak: wyniki badań, informacje o systemie jakości

itp.

2.2.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem

jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj

robót, w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.

SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz

spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie

technicznym przez cały okres wykonywania robót.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Dokumenty te powinny być dostępny dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi

technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję

obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. l, przed dopuszczeniem

ich do wykonywania robót.

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją

producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;

obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne o obciążenie robocze jest

zabronione.

Uszczegółowienia wymaganego sprzętu są zawarte w Specyfikacjach Szczegółowych.

Ponadto Wykonawca powinien uwzględniać nieujęte w specyfikacji urządzenia, jeżeli uzna, że ich

zastosowanie jest konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu

innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie

maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie

osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i  w obrębie terenu budowy ,a

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń np. nawierzchni spowodowanych nadmiernym obciążeniem środków transportu .

Wykonawca jest zobowiązany używać jedynie takich środków transportu które zagwarantują

zachowanie jakości i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywania robót.

Ilość i jakość środków transportu musi być dostosowana do harmonogramu dostaw i robót i zapewnić

terminową realizację kontraktu. Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

uniemożliwiających ich uszkodzenie.

5.WYKONYWANIE ROBÓT.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do dary ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne

dokumenty.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową,

wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich

elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanej  na piśmie przez

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu

i wykonaniu robót  zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów

robót wchodzących w skład zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe z

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu

do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz

protokołu odbioru robót.

Sprawdzenie dokonane przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

dokładność i jakość prac.

5.2.	Rozbiórki i zabezpieczanie robót.

Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP.

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny

zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy demontować bardzo ostrożnie, w taki sposób aby nie uszkodzić wyrobu  powodując obniżenie jego właściwości i  walorów użytkowych i

estetycznych uniemożliwiający ponowne wbudowanie i bezpieczne użytkowanie. Wymontowane

elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , trwałym zabrudzeniem lub zniszczeniem . Przed

wbudowaniem elementy przeznaczone do ponownego montażu należy starannie oczyścić.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika

do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi. Przy pracach na

drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokości do 2 m nad poziomem

podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby:

drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Pomost roboczy powinien spełniać następujące wymagania:

powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych

materiałów.

Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu.

w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości

dopuszczalnego obciążenia.

Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić poręczami

i daszkami ochronnymi.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6. OBMIAR ROBÓT.

6.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

6.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej.

7.KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru dokumentu, w którym przedstawiony będzie zamierzony

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie

robót godnie z dokumentacją projektową, ST i warunkami umowy. Program zapewniania jakości

powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

- system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót.

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

- sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt w procesie technologicznym.

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie   z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy kruszyw itp.

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów.

Zasady kontroli jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST

powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach

dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych

dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności, certyfikat na znak

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą, lub znajdują się w wykazie wyrobów o którym

mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. Dz.U. 98/99. Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed

rozpoczęciem następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu

ilości i jakości.

Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nast. dokumenty:

-Dokumentację powykonawczą

-Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne

-dziennik budowy /oryginał/, książkę obmiarów /oryginał/,deklaracje zgodności lub certyfikaty

zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

8. ODBIÓR ROBÓT .

W normalnym toku inwestycji budowlanej kolejne odbiory następują po

sobie płynnie. Rozróżnia się trzy rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

8.1. Odbiór częściowy

Zgodnie z art. 654 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty

częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części  wynagrodzenia. Przyjmowanie robót następuje poprzez obiory  częściowe, podlegają im w szczególności roboty zanikające lub

ulegające zakryciu. Podział na etapy powinien wynikać z zatwierdzonego harmonogramu robót.

W imieniu inwestora, odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Należy pamiętać, że jeżeli odebrane częściowo przez inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą

wykonawcy, na inwestora nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność, bo to wykonawca jest nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

8.2. Odbiór końcowy

Poprzez odbiór końcowy następuje przekazanie przez wykonawcę  wybudowanego obiektu inwestorowi. Odbierającym gotowy budynek  powinna być osoba mająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, przedstawiciel inwestora do pomocy może zaangażować przy odbiorze osoby mające uprawnienia budowlane w specjalnościach na przykład instalacyjnych (kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych). Odbiorowi

końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwoleń na użytkowanie obiektu, gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczeń od organów kontroli technicznej a także uporządkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy urządzenia tam zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami, konieczne

jest także szkolenie osób związanych z użytkowaniem obiektu.

Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z podwykonawcami i dostawcami urządzeń winny znaleźć się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji. Jednocześnie stanowi podstawę do zwrotu przewidzianej umową części należytego zabezpieczenia robót.

Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć. Odbiór końcowy nie musi łączyć się z wykonaniem całej umowy – na wykonawcę jest nałożony obowiązek otrzymania od właściwego organu administracji, w imieniu inwestora, pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

8.3. Odbiór ostateczny

Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od inwestora dokument

poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot części zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji  zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności ofercie określa umowa. Ogólne zasady płatności znajdują się w

ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne. Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE .

Prace realizowane będą zgodnie z prawem polskim.

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej,

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

11.1. Dokumentacja projektowa:

Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy przed realizacją robót jeden komplet Projektów

Budowlano-wykonawczych, które posiadają niezbędne uzgodnienia i były podstawa do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowę.

11.2. Dokumenty formalno-prawne

Zamawiajacy posiada następujące dokumenty formalno-prawne:

Oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu konserwatorskim

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien przekazać Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

rysunki wykonawcze tych elementów robót, które ulegną zmianie w stosunku do projektów

wykonawczych. Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia oraz ewentualne inne świadectwa wymagane przepisami. Dokumentacja w razie konieczności musi posiadać odpowiednie uzgodnienia, pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za dokumentację zarówno wykonaną przez siebie jak i przyjęta do realizacji a

przekazaną przez Zamawiającego.

11.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Polskie Normy do których odniesienia znajdują się w ST lub Dokumentacji technicznej powinny być

traktowane jako integralna część i czytane łącznie z ST i Dokumentacją Projektową. Należy stosować

najnowsze, aktualne normy.

Roboty powinny być wykonywane w ścisły sposób zgodnie z Normami Polskimi lub Europejskimi

traktowanymi jako rozszerzenie norm krajowych przy założeniu że są przyjęte przez polskie

ustawodawstwo.

Przy wykonywaniu robót należy tez uwzględnić instrukcje wykonawcze wydawane przez

producentów poszczególnych technologii, elementów lub urządzeń.

11.4. Lista podstawowych regulacji, rozporządzeń i aktów prawnych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. – Dz. U. poz.1409, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późn. Zm

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2014r. poz.888)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012r. poz.404, z późn. zm.)

- ) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. poz.1568, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z póżn. zm.)

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia podstawowych wielkości.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane -  oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologicznie - podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.

PN-69/B-02380  Kubatura budynków - zasady obliczenia.

PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymaganie i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja. PN-9<D/B-i450i Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN-196-1 Metody badania cementu - oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN87/B-11000).

PN-EN-196-2 Metody badania cementu - analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B04301).

PN-EN-196-3 Metody badania cementu - oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-04300).

PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12).

PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne - oznaczenie odporności na szok

termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10).

PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa AI)

(zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/D-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E mniejszej lub równej 3%).

PN-EN-177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej

(3%<E<6% - grupa B ma) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 - w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%).

PN-EN-202 Płytki i płyty ceramiczne - oznaczenie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B12038/11).

PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.

PN-B-9443  Okucia budowlane - klamki, gałki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastępuje BN-72/505702).

PN-B-94091  Okucia budowlane - kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/505506)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -02	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1Przedmiot ST.

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

1.2.Zakres stosowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach przygotowawczych przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty objęte niniejszą ST są to roboty tymczasowe na potrzeby wykonywania robót wiodących.

Roboty przygotowawcze objęte niniejszą ST:

wyznaczenie placu budowy

ustawienie zaplecza budowy

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

Przygotowanie miejsc składowania materiałów budowlanych

Wygrodzenie stref zagrożeń oraz komunikacji wewnątrz placu budowy

Przygotowanie zaplecza socjalnego i biurowego budowy

Przygotowanie zaplecza technicznego /instalacje zasilające/ budowy

przygotowanie miejsc składowania odpadów

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące:

wytyczenie lub zlokalizowanie wszelkich urządzeń oraz instalacji

zapewnienie fachowego nadzoru nad wykonywaniem robót

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

wykonanie projektu organizacji placu budowy

wykonanie zabezpieczeń infrastruktury technicznej nie podlegającej przebudowie lub rozbiórce

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

oznakowanie miejsc składowania materiałów

oznakowanie miejsc składowania odpadów

oznakowanie dróg placu budowy

zagospodarowanie pozostałości zgodnie z ustawą o odpadach

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne

do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi

dokumentami określającymi zakres prac.

2.MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych

dokumentów:

Atest,

Certyfikat,

Aprobatę techniczną,

Certyfikat zgodności.

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

3.SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-00 Wymagania ogólne.

3.1.Sprzęt pomiarowy

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne

5.WYKONYWANIE ROBÓT.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu organizacji budowy rozwiązującego następujące zagadnienia :

-zapewnienie dojazdu do placu budowy,

-przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy,

-doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda,łączność),

-ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i

wandalizmu,

-zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

-zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych,

-zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych,

-zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót przy budowie,

-utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako dojazdy,

-doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu budowy.

-Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektor Nadzoru.

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy.

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu  budowy. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. Koszty tej dzierżawy ponosi Wykonawca.

5.2.Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii

rozgraniczających. Zaleca się również organizowanie wspólnego placu budowy dla obiektów blisko siebie położonych.

5.3.Przełożenie istniejących urządzeń obcych

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub

uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

5.4. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy i dojazdów do niego w zakresie

zgodnym z polskimi przepisami (Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 stycznia 1995r.).

Wszelkie znaki, barierki i inne zabezpieczenia podlegają aprobacie przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zajęcia terenów przyległych powinien być ujęty w cenie kontraktowej.

Tablice informacyjne będą zgodne z obowiązującymi przepisami i zamontowane zostaną w miejscach i ilościach wskazanych przez Inspektora Nadzoru . Tablice powinny zawierać informacje odnoszące się do kontraktu podlegają aprobacie przez Inspektora Nadzoru. Tablice powinny być utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez okres trwania robót.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6. OBMIAR ROBÓT .

BRAK

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW.

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Kontrola prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w

instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)

Kontrola jakości wykonania placu budowy

Kontroli Inspektor Nadzoru podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla

potrzeb organizacji placu budowy.

8.ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiorowi placu budowy podlegają wszystkie elementy wchodzące w zakres wg. projektu organizacji

placu budowy.

Odbiór placu budowy następuje poprzez stwierdzenie zgodności wykonanych robót z projektem

organizacji placu budowy oraz na podstawie  niniejszej specyfikacji.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Przepisy i ustawy

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -03 	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1.Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

1.2.Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach rozbiórkowych elementów budowlanych przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne i ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

1.3.Zakres robót objętych ST

Rozbiórka ścian murowanych z cegły ,demontaż otynkowanych desek podbitki dachu. Demontaż starej stolarki drzwiowej wewnętrznej ,rozbiórka ścianek w konstrukcji drewnianej ,jednej zlokalizowanej w  korytarzu mieszkania oraz drugiej zlokalizowanej w kuchni .Demontaż elementów wbudowanych –szafy zlokalizowane przy lukarnach.

Demontaż warstw podłogi w miejscy gdzie zaprojektowana została wewnętrzna klatka schodowa .

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY.

Nie występują

3.SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu..

4.TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce

wskazane przez Inwestora.

Stolarkę otworową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku o ile nie zostaną

zakwalifikowane przez właściciela do ponownego użytku.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne

do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi

dokumentami określającymi zakres prac.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

Jednostką obmiarową jest dla

-obiektów kubaturowych [szt.],

-dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

-dla wyburzeń ścian [m3].

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW.

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Kontrola jakości polega na:

- sprawdzeniu kompletności wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pod kątem ich ponownego użycia.

8.ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -04  	CZYSZCZENIE , IMPREGNACJA , WYMIANA  ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

1.CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5.

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach związanych konserwacją istniejących elementów więźby dachowej  przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konserwacji  elementów więźby dachowej .

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy konserwacji elementów drewnianych i obejmują: - przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie szczotkami metalowymi i papierem ściernym, - odpylenie i odkurzenie do nałożenia kolejnych warstw impregnacyjno konserwujących,

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY.

2.1. Impregnacja konstrukcji drewnianej

Do impregnacji istniejącej konstrukcji należy zastosować dopuszczone do stosowania w budownictwie środki posiadające atesty dopuszczające do użycia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, bez konieczności zachowania okresu karencji powyżej 14 dni. Należy stosować środki o potrójnym działaniu: ogniochronne, przeciwgrzybiczne oraz przeciw owadom-technicznym szkodnikom drewna.

Należy stosować Środek niezmywalny, olejowy, impregnacyjno-konserwujący łatwo przesycający drewno, służący do ochrony przed wodą (zmniejszający nasiąkliwość drewna, a dzięki własnościom hydrofobowym wręcz odpychający wodę), zawierający również środek zwiększający ochronę przed grzybami i owadami oraz pigmenty pozwalające na zachowanie istniejącej barwy elementów. Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w skład systemów powłokowych posiadających Aprobatę Techniczna IBDiM oraz być bezpieczne dla środowiska naturalnego głównie zwierząt i ludzi. Zastosowane materiały muszą zapewnić trwałość zabezpieczenia na co najmniej 10 lat.

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji

Szczotki stalowe i papier ścierny na urządzeniach mechanicznych.

3.2. Sprzęt do przygotowania materiałów

Mieszadło elektryczne.

3.3. Sprzęt do nanoszenia powłok

Sprzęt do nakładania zgodny z wymaganiami dla materiałów podanymi w Karcie Technicznej produktu.

4.TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Impregnacja elementów drewnianych.

Po rozebraniu pokrycia dachowego oraz warstw wewnętrznych pierwszym krokiem przed

przystąpieniem do impregnacji będzie oczyszczenie konstrukcji dachowej z resztek zaprawy,

pyłów i innych zanieczyszczeń. Do impregnacji zarówno istniejących jak i nowych

elementów konstrukcji należy użyć dopuszczonych do stosowania w budownictwie środków,

posiadających atesty dopuszczające je do użycia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały

pobyt ludzi, bez konieczności zachowania okresu karencji powyżej 14 dni. Należy zastosować środki o potrójnym działaniu: ogniochronne, przeciwgrzybiczne oraz przeciw owadom technicznym - szkodnikom drewna.

Drewno poddawane impregnacji musi być drewnem surowym, ostatecznie obrobionym.

Preparat należy rozpuścić w ciepłej wodzie według wskazówek podanych przez producenta

na opakowaniu. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas impregnacji powinna wynosić

minimum 5OC. Drewno można impregnować poprzez kilkakrotne smarowanie pędzlem lub

natrysk. Zabieg należy przeprowadzać kilkakrotnie aż do osiągnięcia wymaganego zużycia

preparatu. Nanoszenie kolejnych porcji impregnatu powinno następować po wyschnięciu

poprzedniej warstwy.

5.2.1 Przygotowanie powierzchni drewnianych.

– oczyszczenie powierzchni.

– usunięcie pyłu i kurzu z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy użyciu odkurzaczy przemysłowych.

5.2.2. Nanoszenie powłok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach drewnianych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem składającym się z dwóch warstw środka niezmywalnego, olejowego, impregnacyjno-konserwującego.

5.2.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy. Temperatura powietrza powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych powyżej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Należy przestrzegać wymagań dla farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych powłok.

5.2.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty i świadectwa kontroli jakości dla farby. Inspektor nadzoru może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wytarte w lnianej szmacie i wysuszone. Opakowania z farbami muszą mieć opis w języku polskim

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

Jednostkową obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonych elementów 2-warstwową powłoką środka impregnacyjno-konserwującego.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW.

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

7.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować.

7.2. Kontrola nakładania powłok malarskich

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego, warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powłok malarskich. Kontrola wynikająca z zaleceń normy PN-H-97053 i obejmuje: – sprawdzenie stopnia wyschnięcia (jeśli wymagane, to utwardzenia) powłoki poprzedniej – sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie) – zgodność odstępu czasu malowania od nałożenia poprzednich powłok – zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami – wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

8.ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-00 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -05  	 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY STROPU DREWNIANEGO

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

1.CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach związanych z przebudową istniejących elementów stropu drewnianego ,międzykondygnacyjnego   w obrębie projektowanej wewnętrznej klatki schodowej.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy drewnianego stropu  .

Zakres obejmuje zabezpieczenie istniejących belek drewnianych , które nie podlegają przebudowie, demontaż fragmentów  belek  w obrębie projektowanej klatki schodowej, wykucie w ścianach gniazd pod wymiany , montaż wymianów i stalowych elementów konstrukcji podtrzymującej istniejący strop drewniany. Zabezpieczenie elementów konstrukcji nowej oraz istniejącej.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY.

2.1. Impregnacja istniejącej konstrukcji drewnianej

Do impregnacji istniejącej konstrukcji należy zastosować dopuszczone do stosowania w budownictwie środki posiadające atesty dopuszczające do użycia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, bez konieczności zachowania okresu karencji powyżej 14 dni. Należy stosować środki o potrójnym działaniu: ogniochronne, przeciwgrzybiczne oraz przeciw owadom-technicznym szkodnikom drewna.

Należy stosować Środek niezmywalny, olejowy, impregnacyjno-konserwujący łatwo przesycający drewno, służący do ochrony przed wodą (zmniejszający nasiąkliwość drewna, a dzięki własnościom hydrofobowym wręcz odpychający wodę), zawierający również środek zwiększający ochronę przed grzybami i owadami oraz pigmenty pozwalające na zachowanie istniejącej barwy elementów. Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w skład systemów powłokowych posiadających Aprobatę Techniczna IBDiM oraz być bezpieczne dla środowiska naturalnego głównie zwierząt i ludzi. Zastosowane materiały muszą zapewnić trwałość zabezpieczenia na co najmniej 10 lat.

2.2.Belki stalowe

Konstrukcję stalową wykonać oraz montować zgodnie z wytycznymi wg normy PN-B- 06200:2002(1997) „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal S355 zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgoda Inspektora nadzoru, jeśli posiadają :

• aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

• Na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania Stal dostarczana na budowę powinna:

• mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG;

• mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

• spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: o dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 o dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998 o dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005

2.3. Materiały do zaprawy cementowej:

- piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

2.4.Woda

Do  przygotowania  zapraw stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji

Szczotki stalowe i papier ścierny na urządzeniach mechanicznych.

3.2. Sprzęt do przygotowania materiałów

Mieszadło elektryczne.

3.3. Sprzęt do nanoszenia powłok

Sprzęt do nakładania zgodny z wymaganiami dla materiałów podanymi w Karcie Technicznej produktu.

4.TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01  Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

5.2. Impregnacja elementów drewnianych

Po rozebraniu pokrycia dachowego oraz warstw wewnętrznych pierwszym krokiem przed

przystąpieniem do impregnacji będzie oczyszczenie konstrukcji dachowej z resztek zaprawy,

pyłów i innych zanieczyszczeń. Do impregnacji zarówno istniejących jak i nowych

elementów konstrukcji należy użyć dopuszczonych do stosowania w budownictwie środków,

posiadających atesty dopuszczające je do użycia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały

pobyt ludzi, bez konieczności zachowania okresu karencji powyżej 14 dni. Należy zastosować środki o potrójnym działaniu: ogniochronne, przeciwgrzybiczne oraz przeciw owadom technicznym - szkodnikom drewna.

Drewno poddawane impregnacji musi być drewnem surowym, ostatecznie obrobionym.

Preparat należy rozpuścić w ciepłej wodzie według wskazówek podanych przez producenta

na opakowaniu. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas impregnacji powinna wynosić

minimum 5OC. Drewno można impregnować poprzez kilkakrotne smarowanie pędzlem lub

natrysk. Zabieg należy przeprowadzać kilkakrotnie aż do osiągnięcia wymaganego zużycia

preparatu. Nanoszenie kolejnych porcji impregnatu powinno następować po wyschnięciu

poprzedniej warstwy.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni drewnianych

– oczyszczenie powierzchni.

– usunięcie pyłu i kurzu z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy użyciu odkurzaczy przemysłowych.

5.2.2. Nanoszenie powłok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach drewnianych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem składającym się z dwóch warstw środka niezmywalnego, olejowego, impregnacyjno-konserwującego.

5.2.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy. Temperatura powietrza powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych powyżej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Należy przestrzegać wymagań dla farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych powłok.

5.2.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty i świadectwa kontroli jakości dla farby. Inspektor nadzoru może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wytarte w lnianej szmacie i wysuszone. Opakowania z farbami muszą mieć opis w języku polskim

5.3.Konstrukcje stalowe

5.3.1. Montaż konstrukcji

OGÓLNE ZALECENIA I WYTYCZNE DLA POSCZEGÓLNYCH TECHNOLOGII

Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

Połączenia na śruby

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę

podkładek, przy zachowaniu warunku, Se gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na

dwa zwoje.

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do

łączonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem

pokryć warstwą smaru.

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem

kontrolnym.

MONTAŻ

Konstrukcje stalowe należy posadowić na specjalnie przygotowanym podłożu.

Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji.

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów  uprzednio zmontowanych.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

– sprawdzić stan podłoża oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny

przekraczać wartości:

| L.p. | Rodzaj odchyłki | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wygięcie belki | l/750 lecz nie więcej niż 15 mm |
| 2 | Odchyłka strzałki montażowej | 0,2 projektowanej |

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

Jednostkową obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonych elementów 2-warstwową powłoką środka impregnacyjno-konserwującego.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW.

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

7.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować.

7.2. Kontrola nakładania powłok malarskich

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego, warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powłok malarskich. Kontrola wynikająca z zaleceń normy PN-H-97053 i obejmuje: – sprawdzenie stopnia wyschnięcia (jeśli wymagane, to utwardzenia) powłoki poprzedniej – sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie) – zgodność odstępu czasu malowania od nałożenia poprzednich powłok – zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami – wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

7.3.Konstrola jakość robót przy elementach stalowych

- Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badan i odbiorów stalowych

konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1. wymiary i kształt dostarczonego materiału

2. właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału

3. wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe

4. wymiary wykonanych elementów montażowych

5. kształt wykonanych elementów montażowych

6. jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpożarowe, a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok

zabezpieczających

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1. osadzenie elementów

2. rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome

3. połączenia montażowe

8.ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników

walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na

zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.

Wymiary

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno

- Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym

PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania

łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podstawowe.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -06 	ROBOTY MURARSKIE

45262522-6   Roboty murarskie

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach murowych przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji murowych w miejscach wyznaczonych na rysunkach projektu m.in. na wykonanie ścian wydzielających pomieszczenia sanitarne od część poddasza , zamurowanie otworów pozostałych w wyniku demontażu stolarki drzwiowej  oraz wydzielenie lokalu od klatki schodowej .

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. Pustaki

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Se spełniają wymagania

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.2. Zaprawy

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg. PN-90/B-14501.

Przygotowane zaprawy powinny być wbudowane w czasie nie przekraczającym dla zapraw:

cementowych - 2 godz., a dla cementowo-wapiennych - 3 godz. Zaprawy do robót murowych

wykonywać na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego marki 25 do 35 z

dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu określono w szczegółowej ST dla

betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu.

Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje się dodatek wapna: sucho gaszonego lub w postaci ciasta wapiennego.

Zaprawy przygotowuje się mieszając cement i piasek na sucho i dodaje się wody do uzyskania

właściwej konsystencji. W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza  się w wodzie ciasto wapienne - w odrębnym pojemniku, następnie tak przygotowaną masę płynną dodaje do mieszanych składników suchych.

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT.

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny,

sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany ,rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Ściany murowane

Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Pustaki  oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń. Cegłę oraz elementy porowate należy przed wbudowaniem zwilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości.   W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm z tolerancją ±5 mm.  W murach nośnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania pozostawia się spoiny nie wypełnione na głębokość 5-10 mm. Przy grubości muru powyżej 1 cegły, odchyłki grubości dla murów pełnych wynoszą ± 10 mm, a dla murów szczelinowych ± 15 mm.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

Jednostką obmiarową jest dla

- obiektów kubaturowych [szt.],

- dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

- dla wyburzeń ścian [m3].

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW.

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

- grubość muru,

- wymiary otworów okiennych i drzwiowych,

- pionowość krawędzi i powierzchni,

- poziomość warstw cegieł,

- grubość spoin i ich wypełnienie,

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

NORMY -  PN- B-12050:1996   /   PN- B-12002:1997 /   PN- B-12007:1997   /     PN- B-12011:1997    /  PN- B-19701:1997   /

PN-81/B-30003 /   PN-90/B-14501  /  PN-85/B-04500   /    PN-B-03002   /  PN-68/B-10020   /  PN- EN ISO 6946:1999   /  PN- EN ISO

9251:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych.  Wyroby budowlane ceramiczne .Cegły kratówki .

Cement . Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. Cement murarski 15.

Zaprawy budowlane zwykłe.  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Komponenty budowla

obliczania. Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów . Słownik.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -07  	WYKONANIE SUCHEJ ZABUDOWY PODDASZY

45400000-1 Wykonanie robót w zakresie wykonania zabudowy poddasz GK

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

1.2.	Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych a surowej konstrukcji ścian, zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabudowy poddasza z płyt gipsowo kartonowych na poddaszu przy realizacji tematu określonego w ST-00 Wymagania ogólne.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabudowy poddasza z płyt gk oraz na wykonanie ścianek działowych  w miejscach wyznaczonych na rysunkach projektu.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić ,że w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. należy zastosować odpowiednio płyty przystosowane do tego typu pomieszczeń

Zabudowa poddasza   powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych w Aprobacie Technicznej prducenta oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu ścian, opracowanej przez producenta.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1.Płyty

Płyty gipsowo-kartonowe(włókninowe) powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

| Lp. | Wymagania | GKB zwykła | GKB wodoodporna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia | równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi |
| 2 | Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego | karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia |
| 3 | Wymiary i tolerancje [mm] | Grubość | 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 |
|  |  | Szerokość | 1200 (+0; -5,0) |
|  |  | Długość | [2000÷3000] (+0; -6) |
|  |  | prostopadłość | różnica w długości przekątnych ≤5 |
| 4 | Masa 1m2 płyty o grubości [kg] |  |  |
|  |  | 9,5 | ≤9,5 | ----- |
|  |  | 12,5 | ≤12,5 | ≤12,5 |
|  |  | 15 | ≤15 | ≤15 |
|  |  | ≥18 | ≤18 | ----- |
| 5 | Wilgotność [%] | ≤10 | ≤10 |
| 6 | Trwałość struktury przy opalaniu [min.] | ---------- | ------------ |
| 7 | Nasiąkliwość [%] | ------------- | ≤10 |
| 8 | Oznakowanie | nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; data produkcji |
|  |  | Napis na tylnej stronie płyty |  |
|  |  | Kolor kartonu | Szary jasny | Zielony jasny |
|  |  | Barwa napisu | Niebieska | niebieska |

Przy zabudowie poddasza  zastosowane zostaną dwa rodzaje płyt gipsowo kartonowych :płyty przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności  Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może

zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości. Krawędzie podłużne pokryte kartonem są spłaszczone (PRO). Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości.

2.2. 	Woda

Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. 	Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw budowlanych, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm.

2.4. 	Klej gipsowy do przymocowywania płyt  do ścian murowanych

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych) stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.

2.5. Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów

ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:

- Kształtowniki profilowane U 100x0,60

- Kształtowniki profilowane C 100x0,60

2.6.Akcesoria stalowe

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

- łączniki wzdłużne,

- uchwyty bezpośrednie długie,

- uchwyty bezpośrednie krótkie,

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kołki szybkiego montażu,

- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla

kształtowników stalowych.

2.7.Taśmy

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

2.8.Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:

wkręty stalowe   O 3,5 mm x 25 mm,

O 3,5 mm x 35 mm,

O 3,5 mm x 45 mm,

O 3,5 mm x 55 mm,

O 4,2 mm x 70 mm,

blachowkręty samowiercące: O 3,5 mm x 25 mm,

O 3,5 mm x 35 mm,

O 3,5 mm x 45 mm,

O 3,9 mm x 11 mm,

O 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkręty powinny odpowiadać normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.

2.9.Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny,

sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany ,rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe  Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i

odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2.Montaz okładzin z płyt na ścianach murowanych

5.2.1.Przy montażu płyt   należy  przestrzegać  zasad podanych w normie  PN-72/B-10122 „Roboty  okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2.2.Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami  wiążącymi  płytę  (okładzinę)  ze  ścianą  a  równocześnie  zapewniającą  jej  sztywność,  są  placki  z  gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.2.3. Przygotowanie podłoża:

podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,

stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,

przed przystąpieniem  do montażu płyt,  podłoże skropić  obficie  wodą, zbyt  suche  podłoże,  szybko  odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.2.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie  na  niej  gipsowych  marek  kontrolnych,  w rozstawach  wynikających  z  szerokości  zastosowanych  płyt.

Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.

Płytę do przyklejenia  układa się  stroną  licową do podłogi w pobliżu  miejsca jej  zamontowania. Następnie  na  jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków  powinna  być  nieznacznie  większa,  niż  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z  naniesionymi  plackami podnosi  się  i  lekko  dociska  do  ściany.  Następnie  skorygować  położenie  płyty,  czyli  dosunąć  ją  do  krawędzi  już zamontowanej  płyty.  Opukując  gumowym  młotkiem  przez  prostą  łatę  (najlepiej  aluminiową,  o  przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.

Można też  stosować  metodę  nakładania  placków  gipsowych  na  ścianę.  Szczególnie  w  pomieszczeniach  wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.

Przyklejone  płyty  powinny  dokładnie  przylegać  do  siebie  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest jednoczesne  mocowanie  dwóch  lub  trzech  płyt  zaczynem  gipsowym  z  jednego  zarobu,  następnie  wspólne regulowanie ich położenia.

5.2.5. Klejenie płyt na styk do podłoża

W przypadku,  gdy płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do obłożenia  są  równe,  o  odchyłce do ok.  3 mm/mb, można zastosować  metodę  klejenia  płyt  na  cienkiej  warstwie  kleju  gipsowego.  Podobnie  jak  opisano  w  pkt.  5.2.4.,  na ułożoną  licem  do  podłogi  płytę  nakłada  się  cienką  warstwę  klejącą.  Warstwę  tę  rozgarnia  się  po  płycie  szeroką stalową pacą z  zębami. Klej powinien być rozłożony  pasami wzdłuż  dłuższych  krawędzi płyt.  Klej gipsowy użyty  do tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne  rozprowadzenie  w  momencie dociskania płyty do podłoża.

5.2.6. Mocowanie płyt na pasach

Przy  nierównym  podłożu,  powstałym  z  powodu  niedokładnego  murowania  ściany  lub  przeróbek  (zamurowane otwory),  może  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy  pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.

5.3. Montaż okładzin z płyt  na ścianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami  ażurowymi. Odległości pomiędzy listwami rusztu są  uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. - dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm Płyty montuje się ustawiając je pionowo.

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany  (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.4.  Tyczenie rozmieszczenia płyt

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości

zbliżonej do połowy długości płyty,

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

- jeśli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu powinna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.5.Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni  rodzaj kutwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.

5.6.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

5.6.1.Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

5.6.2 Kierunek mocowania płyt  na sufitach

5.7.  Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-01  Wymagania ogólne

Jednostką obmiaru jest 1 m 2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.

8.3.  Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)

pozytywny wynik.

8.4.  Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o

długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT .

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie obudowy,ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k,

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych

PN-78/H-93461.27  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.

Kształtowniki typu C na szkielet ścian działowych

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem

krzyżowym

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r.

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.

Montaż systemów suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -08	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   -ROBOTY TYNKARSKIE

45410000-4 Roboty wykończeniowe   -roboty tynkarskie

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach tynkarskich przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych tynków w miejscach wyznaczonych na rysunkach projektu oraz remont istniejących tynków - naprawę ubytków itp.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz

wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy

przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć

frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do

warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie

przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy

państwowej.

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane

mechanicznie.

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy

nie będzie niższa niż +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny,

sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany ,rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Tynki

5.2.1.Tynk cementowo-wapienny

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy I substancji tłustych.

Obrzutkę grubości 3-4mm, należy wykonać z zaprawy cementowej1:1.

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15mm.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu ,lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania ,warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (1:1:4) ,piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany ,o uziarnieniu 0,25-0,5mm .Gładź należy zacierać jednolicie ,gładką pacą drewnianą.

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia ,tj.ok.1 tygodnia ,powinny być zwilżane woda.

5.2.2.Tynk cienkowarstwowy

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy podłoże jest suche, wolne od kurzu i  zanieczyszczeń. W razie potrzeby należy oczyścić ściany. Zgodnie z wymaganiami producenta masy, podłoże należy zagruntować podkładem pod masy tynkarskie. Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżane przy pomocy węża gumowego . Narzucona warstwę tynku wyrównuje się za pomocą laty drewnianej lub aluminiowej. Wyrównanie przeprowadza się na przemian: w pionie z dołu do góry, w

poziomie :z prawej na lewo. Po upływie 1-3 godzin od wyrównania tynk zaciera się pacą drewnianą, plastikową lub filcową. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilżać wodą, aby uzyskać jednolity rysunek powierzchni należy nakładać masę w sposób ciągły. Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej taśmy, dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

Jednostką obmiarową jest dla

- dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego.

umowy.

- Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w  Dzienniku Budowy i innych dokumentów

Stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,

- przygotowanie podłoża pod tynki,

- związanie tynku z podłożem, grubość tynku, warunki optymalne w jakich wykonuje się tynkowanie

- sposób nakładania tynków

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-85/B-04500   Poprawki1BI8/90poz. 67.   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

-PN-70/B-10IOO -Zmiany1BI11-12172 poz.139

Roboty tynkowe Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-65/B-10101 Roboty tynkowe.Tynki szlachetne. Warunki techniczne wykonania

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -09 	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

45400000-1   Roboty wykończeniowe

45431000-7  kładzenie płytek

45431200-9  kładzenie glazury

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach okładzinowych przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych okładzin  w miejscach wyznaczonych na rysunkach projektu .

W szczególności obejmuje :

-	skucie istniejących posadzek i okładzin ceramicznych

-	wykonanie wylewki samopoziomującej

-	 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii uszczelniającej

-	wykonanie nowej okładziny

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. 	Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EM3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%10%. Grupa B III. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

Podstawowy materiał

Do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych z płytek ceramicznych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:

1. płytki ceramiczne – wewnętrzne, posadzkowe,

2. zaprawa klejowa oraz fuga do płytek ceramicznych: elastyczne do zastosowań wewnętrznych,

3. roztwory gruntujące do podłoŜa pod okładziny ceramiczne,

4. środki czyszczące powierzchnie płytek ceramicznych po fugowaniu.

2.3. 	Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.4. 	Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

-środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.5. 	Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadają- ca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.6 	Folia przeciwwilgociowa

Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe ( w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo-wapienne,

a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

-Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm

- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h

- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolność krycia rys: 1,0 mm

- Spływ z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

- Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekła masa

-Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3

-Odporność na wilgoć: okresowo odporna

- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna

-Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora.

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- szlifierki kątowe,

-piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

-łaty do sprawdzania równości powierzchni,

-poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

-pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

-gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. 	Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową,niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. 	Warstwa podkładowa

Podany podkład w przedmiarze robót jest przykładowy – Wykonawca może zaproponować swoje rozwiązanie pod warunkiem otrzymania akceptacji Inwestora.

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie gómej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie.

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie

izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,

- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład

pływający).

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne  . Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę.  Podkłady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzenia powierzchni szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3 mm.

Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaS0); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności   publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.3. Wykonywanie warstw   izolacyjnych

Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiału nie należy stosować:

-na wilgotne podłoże,

-na podłoże smołowe,

-w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.

5.4.   Posadzki z płytek

Zalecenia ogólne:

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

-Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,

− powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.

− przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym.

-Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

-Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

-Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.

Warstwa kleju pod płytki nie  może zawierać pustych miejsc.

Przygotowanie podłoża:

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy

malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.

-Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach.

Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną

do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3

dniach.

− Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

− Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.

-Spoinowanie mona rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać usuwając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.

− Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narodnikach stosować elementy narożne systemowe.

Wykończenie „ściana – podłoga”

Posadzki z płytek ceramicznych wykończyć płytkami cokołowymi. Wykonanie cokolików jak

okładziny ścienne. Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować silikonem

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

Jednostką obmiarową jest dla

- dla pokrycia, posadzek,  [m2],

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.

-odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty),

-prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:

- płaszczyzny poziomej lub spadków,

-nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),

-odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).

-przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -10 	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

45442100-8 – roboty malarskie

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach wykończeniowych, malarskich przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie powłok malarskich w miejscach wyznaczonych na rysunkach tj.

gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe i poziome dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farba emulsyjną,

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. 	Farby

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) – 1,

temperatura, przygotowanie farby – od +5 [°C] do +30 [°C],

podłoże i otoczenie w trakcie prac – od +5 [°C] do +30 [° C],

odporność na temperatury – do +60 [°C],

gęstość wyrobu – 1,45 [g/cm3 ],

farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,

stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) – 1,

dobowa przepuszczalność pary wodnej przez powłokę – 79 [g/m2 ],

temperatura,

przygotowanie farby – od +5 [°C] do +25 [°C],

podłoże i otoczenie w trakcie prac – od +5 [°C] do +25 [° C],

odporność na temperatury – do +60 [°C],

gęstość wyrobu – 1,50 [g/cm3 ],

2.2.	Środki gruntujące

środki gruntujące,   powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

farby dyspersyjne,

temperatura podłoża i otoczenia – od +5 [°C] do +25 [°C],

gęstość emulsji – 1,0 [g/cm3 ],

farby na spoiwach mineralnych,

temperatura podłoża i otoczenia – od +5 [°C] do +30 [°C],

odporność na temperatury – do +60 [°C],

gęstość emulsji – 1,0 [g/cm3 ],

2.3.	 Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.4 	Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadają- ca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów

5.2. 	 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. Tynki zwykłe

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych  w tablicy   Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone

antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu

i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3 Warunki prowadzenia robót  malarskich

Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.2.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić

odpowiednią wentylację.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

5.4.	Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

-niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

-aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

-jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

-bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

-bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

-bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego

podłoża.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikującymi.

Powłoki z farb mineralnych powinny:

-równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

-nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

-nie mieć śladów pędzla,

-w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta,

-być odporne na zmywanie wodą,

-nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki                   w

miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie

przekraczającej 20 [cm2],

chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

odchylenia do 2 [mm] na 1 [m] oraz do 3 [mm] na całej długości na liniach styku

odmiennych barw,

ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

Jednostką obmiarową jest dla

- dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.1. Badania podłoży pod malowanie.

Badanie podłoża pod malowanie , należy wykonywać  dla podłoży innych niż podłoże betonowe, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie

napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B10100.

Wygląd

powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 [m],w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy usuwać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo –

wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane

w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

7.2.	Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

-zgodności z SST

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-prawidłowości przygotowania podłoży,

-jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od

zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C        i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

-sprawdzenie odporności na wycieranie,

-sprawdzenie przyczepności powłoki,

-sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle

rozproszonym z odległości około 0,5 m,

-sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

-sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpiły

ślady farby,

-sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych przez wykonanie

skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą

stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy

uznać za dobrą, jeśli żaden z kwadracików nie wypadnie,

-sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za

pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli

piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w   ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-68/B-10020, Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100, Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102, Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-EN 13300:2002, Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81913:1998, Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002, Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004, Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej             z

procesów produkcji betonu.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -11 	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   - MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy robotach wykończeniowych- montaż stolarki drzwiowej przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż nowej stolarki drzwiowej  w miejscach wyznaczonych na rysunkach tj.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. 	Drzwi zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem z natury .

-drzwi płycinowe: Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła: wkład stabilizujący płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości > 0,7 mm. Ramka wykonana z MDF-u, oklejona w kolorze skrzydła, zawiasy czopowe, zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładką patentową, ościeżnica regulowana, drzwi do łazienek i pomieszczeń mokrych wyposażone w kratki wentylacyjne, szklenie drzwi szkłem bezpiecznym na uszczelkę obramowanie profilami drewnianymi w kolorze okładziny

-drzwi do lokalu

2.2. 	Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

-Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a przypadku braku takich

norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

-Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowanie, pokryć minią ołowianą lub farbą

ftalową, chromianową przeciwrdzewną

2.3. 	Materiały uzupełniające

-kołki do montażu stolarki

-kliny do poziomowania stolarki

-pianka poliuretanowa do uszczelnienia

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Prace przy montaży nowej stolarki drzwiowej wykonywane będą ręcznie

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. 	Przygotowanie ościeży

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego przylegać będzie ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża , ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.3.	 Osadzanie stolarki drzwiowej

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Luz między skrzydłaki drzwi    +2

Luz między skrzydłami a ościeżnicą    -1

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

- Sztuka dla wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-B-94109 Okucia budowlane - listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420 Okucia budowlane - tarcze drzwiowe WC - klasa B.

PN-B-9443®  Okucia budowlane - klamki, gałki, uchwyty i tarcze - zestawy (zastępuje BN-72/505702).

PN-B-94091 Okucia budowlane - kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/505506)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -12 	SCHODY DREWNIANE

45422000-1- Roboty ciesielskie

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy montażu drewnianych schodów wewnętrznych przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż schodów drewnianych w miejscu wyznaczonym na rysunku

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. 	Drewno

Materiałem zastosowanym do wykonania elementów balustrad i schodów oraz

opasek i listew maskujących będą deski sosnowe. Nie wolno stosować innego

asortymentu drewna. Deski wymienione wyżej stosowane wewnątrz budynku mogą

mieć wilgotność maksymalnie 15%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w

elementy budynku miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie

podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia

mrozowe i piorunowe.

Drewno musi być zabezpieczone środkami grzybo-, ognio-, i owadobójczymi.

2.2.	Łączniki

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki

metalowe takie jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. Do  warstwowego

klejenia  drewna  w  stopniach  oraz  do  łączenia elementów,  należy stosować  kleje

typu  II,  spełniające wymagania norm PN-EN 301:2008 lub PN-EN 14080:2006.

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów

5.2. 	 Wymagania dotyczące montażu schodów

Na plac budowy powinny być dostarczone schody drewniane w elementach, w stanie

niezłożonym. Do czasu ich montażu powinny być składowane w miejscach suchych,

nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Maksymalna  wilgotność

drewna wykorzystanego do wykonania poszczególnych elementów nie powinna

przekraczać 15 %. Wszystkie elementy schodów powinny mieć wymiary i kształty

zgodne z dokumentacją  projektową. Przed montażem wszystkie elementy powinny

być przynajmniej 1 raz pomalowane lakierem podkładowym w celu zapobieżenia

przed ewentualnymi zabrudzeniami podczas ich wmontowywania. Schody należy

zacząć montować od zamontowania słupów. W kolejnym etapie zamontowanie do

ścian i podłoża policzków, następnie do nich należy mocować stopnie. W etapie

końcowym należy wykonać balustrady. Wszystkie elementy łączyć na gwoździe,

sworznie, wkręty i śruby stalowe. Po całkowitym zakończeniu montażu schody należy

oczyścić usuwając z nich wszelkie zabrudzenia i pył, a następnie je zabezpieczyć

malując minimum 2- krotnie lakierem chemoutwardzalnym. Po każdym malowaniu

należy wszystkie elementy dokładnie  przeszlifować drobnoziarnistym papierem

ściernym.

5.3   Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich.

Roboty stolarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej

wymaganiami dla prac stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.	  Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są

eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego

działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza

określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu

wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być

usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić

technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- jakości zastosowanego drewna,

- jakości stopnia impregnacji drewna,

- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,

- wymiarów zastosowanych asortymentów drewna,

- dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji,

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne zasady rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących określono w ST-00 Wymagania

ogólne.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne

dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymałościowymi.

PN-EN 312-6:2000  Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt

o podwyższonej zdolności do  przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999  Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.

PN-EN 912:2000  Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych

w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 13271:2002  Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł

podatności złączy.

PN-EN 26891:2002  Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne –

Ogólna zasada określenia nośności i odkształcalności.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -13  	MEBLE I WYPOSAŻENIE KUCHNI I ŁAZIENKI

39141000-2 meble i wyposażenie kuchni

39141200-4 blaty

39711420-9 Płyty grzewcze

39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki

39711000-9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy wykonaniu, dostawie i montażu mebli kuchennych oraz wyposażenia AGD przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonaniu, dostawie i montażu mebli kuchennych oraz wyposażenia AGD w miejscu wyznaczonym na rysunku

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

a) korpusy  wykonane  z  płyty  wiórowej  laminowanej  grubości  minimum 18 mm

z oklejonymi  kantami PCV  grubości minimum  1 mm,  głębokość korpusów szafek

stojących 60  cm, dla szafek wiszących głębokość minimum 35 cm.

b)  fronty  na  płycie MDF z folią PVC lub równoważną na wysoki połysk ,w kolorze RAL 7035 lub równoważnym

c)  zawiasy , uchwyty,  zwalniacze do każdych drzwiczek,  szafki i szuflady zamykane

cichodomykowo.

d)  korpusy na nóżkach wykończone cokołem w kolorze frontów,

e)  blat  laminowany grubości  minimum  3,8  cm w kolorze RAL 7035 lub równoważnym, odporny na ścieranie i uderzenia

f)   szuflady  głębokości minimum 40 cm  na  rolkach  z  bokami  metalowymi.

2.1. Szczegółowe zestawienie oraz charakterystyka wyposażenia –meble.

2.1.1.Blat kuchenny grubości minimum  3,8  cm dł. 220 cm  ,blat powinien być wyposażony w otwory pod zlewozmywak oraz płytę grzewczą, odporny na działanie wysokiej temperatury ,pary wodnej, odporny na detergenty ,zaplamienia, zarysowania i wgniecenia, ścieranie, zgodnie z normą EN-438-2

2.1.2.szafki stojące

1)szafka-komin pod zabudowę lodówki ,o szerokości dopasowanej do lodówki, ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm.wysokość na wymiar lodówki +nadstawka do samego sufitu ,wyposażona w dwie półki w kolorze białym , wyposażona w drzwi

2) szafka- komin pod zabudowę   pieca i mikrofali , wyposażona w drzwi , a w części górnej w 3 półki, w części dolnej wyposażona w dwie głębokie szuflady na prowadnicach    ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm, fronty dopasowane do szuflad

3)  szafka podblatowa o szerokości 60 cm dostosowana do zabudowy zmywarki,  front dopasowany do zmywarki

4)szafka podblatowa szerokości 60 cm  pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ,wyposażona w głęboką szufladę na prowadnicach    oraz dodatkową ,wewnętrzną szufladę w części górnej, ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm, fronty dopasowane do szuflad

5) szafka podblatowa o szerokości 40 cm pod płytę grzewczą , wyposażona w jedną płytką szufladę na sztućce oraz głęboką szufladę z wewnętrzną , dodatkową szufladą ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm, fronty dopasowane do  szuflad

6)  szafka podblatowa o szerokości 60 cm wyposażona w dwie głębokie szuflady na prowadnicach , ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm,  fronty dopasowane do  szuflad

2.1.3.szafki wiszące głębokość minimum 35 cm max 40 cm

a)szafka wisząca o szerokości 60 cm i wysokości 60 cm wyposażona w 3 półki , ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm   dostosowana do pochłaniacza . Kierunek otwierania -do góry .Wyposażone w siłowniki .

b)szafka wisząca o szerokości 60 cm i wysokości 60 cm wyposażona w 2 półki , ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm   z ociekaczem na naczynia

c)szafka wisząca o szerokości 40 cm i wysokości 60 cm wyposażona w 2 półki , ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm   dostosowana do pochłaniacza

d)szafka wisząca o szerokości 60 cm i wysokości 60 cm wyposażona w 2 półki , ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm   dostosowana do pochłaniacza  Kierunek otwierania -do góry .Wyposażone w siłowniki .

e)szafka wisząca o szerokości 60 cm i wysokości około 100 cm wyposażona w 3 półki , ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm  , kierunek otwierania lewy lub prawy (w wyposażeniu znajdują się 3 tego typu szafki)

f)szafka wisząca o szerokości 40 cm i wysokości około 100 cm wyposażona w 3 półki , ścianki tylne z płyty białej HDF grubość 3mm  , kierunek otwierania lewy lub prawy

2.1.4 Akcesoria

-zawiasy jakości nie gorszej niż firmy Blum - clip top z hamulcem lub równoważne

- szuflady pełnego wysuwu z dociągnięciem – tandembox lub równoważne

-siłowniki

2.2. Szczegółowe zestawienie oraz charakterystyka wyposażenia –sprzęt AGD

I. Piekarnik  w kolorze srebrno-szarym Moc przyłączeniowa zgodnie z projektem elektrycznym  klasa energetyczna minimum „A+”.

Sterowanie piekarnika elektroniczno – mechaniczne.

Funkcje dodatkowe:  timer,  zegar,  grill, do zabudowy

II.Płyta grzewcza z dwoma polami grzewczymi

Płyta grzewcza ceramiczna do zabudowy. Płyta z dwoma polami grzewczymi. Płyta zasilana napięciem 230V. Wymiary płyty szerokość max 29 cm, głębokość max 51 cm. Klasa energetyczna urządzenia minimum A.

III. Zmywarka elektryczna w kolorze srebrno – szarym   w klasie energetycznej minimum „A+”.  Zużycie prądu wg projektu elektrycznego, zużycie wody 11,8 l na jeden cykl. Poziom głośności max 48 dB. Panel sterujący odkryty lub zakryty sterowanie elektroniczne. Zmywarka do zabudowy wyposażona w wskaźnik braku soli i wskaźnik braku nablyszczacza i zabezpieczenie przeciwwypływowe.

IV. Kuchenka mikrofalowa – 1 szt. do zabudowy

• pojemność od 20-25 l

• wymiary: szer. od 45-50cm, wys. od 26-30cm, gl. od 35-40cm,dostosowane do zabudowy

• moc min. 700W

• sterowanie mechaniczne z pokrętłem czasu

• opcja: podgrzewanie lub gotowanie, rozmrażanie

• w komplecie talerz obrotowy, podstawka do talerza obrotowego

• sygnał dźwiękowy zakończenia pracy

• kolor:   srebrny

• instrukcja w języku polskim

• gwarancja na okres 24 miesięcy

V. Zlewozmywak jednokomorowy   z ociekaczem  wykonany z stali szlachetnej 18/10  (18% dodatek chromu, 10% niklu), odporny na działanie kwasów i zasad używanych w pomieszczeniach kuchennych, odporny na wysokie temperatury, uderzenia, ścieranie,

VI.Lodówka do zabudowy

poj. chłodząca 281 ltr. / poj. mroźnicza 91 ltr.; elektroniczny wskaźnik temperatury; 3-szuflady; oświetlenie; obudowa lakierowana na kolor biały; klasa energetyczna A+

VII.Okap  do zabudowy

Okap kuchenny teleskopowy z możliwością podłączenia do komina montowany pod szafę kuchenną wiszącą o szerokości 60 cm. Okap wykonany ze stali nierdzewnej. Okap powinien posiadać oświetlenie. Wydajność okapu w trybie wyciągu minimum 470m3/h. Wydajność w trybie pochłaniacza minimum 390 m3/h. Szerokość okapu 60 cm. Urządzenie pracujące pod napięciem 230V.

VIII. Pralka w klasie energetycznej A+++,wsadem do 9 kg, intuicyjnym doborem detergentów i wody. Ładowana od przodu, prędkość  wirowania co najmniej 1200 obrotów, z możliwością skutecznego usuwania plam w niskich temperaturach.

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót   z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36 /5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -14 	IZOLACJA TERMICZNA   DACHU , STROPU ORAZ ŚCIAN

45321000-3 Izolacja cieplna

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy wykonaniu izolacji termicznej dachu oraz docieplenia ścian od wewnątrz  przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonaniu izolacji termicznej dachu oraz docieplenia ścian od wewnątrz w miejscu wyznaczonym na rysunku

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1 wełna mineralna –płyty

-  płyty ; niepalne klasa A1;  λ_ = 0,04 W/(m K), współczynnik oporu

dyfuzyjnego pary wodnej MU1 :

- gr.15 cm wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni T3

- gr.10 cm wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni TR10, naprężenia

ściskające przy 10% deformacji względnej : 40 kPa –CS(10)40,

2.2. Wełna mineralna – maty;

- niepalne klasa A1; λ_ = 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm;

-gęstość powyżej 15 kg/m3

-współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Wełna w matach będzie układana na stropodachu   nad lokalem mieszkalnym.

Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca :

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,

- nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela ,

- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

- zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogień,

- deklarowany opór cieplny,

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,

- wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,

- kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.3 Folia paroizolacyjna  PE gr.0,2mm ;

opór dyfuzji pary wodnej > 850 mhxhPa/g

wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w

czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny

B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m.

2.4. Folia wiatroizolacyjna  PP

; ciężar powierzchniowy 100g/m2

Przepuszczalność pary wodnej > 1200g/m2 / 24h

współczynnik S  około 0,02m ;

wytrzymałość na rozerwanie  wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ;

klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m.

2.5.Materialy uzupełniające

- liczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,

- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia

dostawców lub producentów.

2.6 Płyty klimatyczne do ociepleń od wewnątrz z  Polistyrenu ekstrudowanego lub innego równoważnego

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do wykonywania ociepleń. Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane). Z uwagi na duża twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 °C.

Płyty klimatyczne   należy magazynować w stanie suchym. Wilgotne płyty należy wysuszyć przed użyciem.    Odpady należy traktować jako gruz budowlany

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót stolarskich pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów

5.2. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych

5.2.1. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w drugiej warstwie układane są na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne.

5.2.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełna mineralna:

5.2.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.

5.2.2.3. Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej , usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi.

5.2.2.4. Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się folie tak, aby tworzyła system U – kształtny.

5.2.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych.

5.2.2.6. Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego długość równa jest odległości w świetle miedzy krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności.

5.2.2.7. Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych.

5.2.2.8. Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ja podwiązać cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym miedzy gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 – 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.

5.2.2.9. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej

(zalecana wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy).

5.2.2.10. Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. Grubość płyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub częściej - 50 mm.

5.2.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Mocuje się ja zszywkami do lat drewnianych lub do profili metalowych stosując taśmę dwustronnie klejąca. Zakłady Miedzy pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy.

5.2.3. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo kartonowych).

5.3. Izolacja ścian od wewnątrz

Przy przyklejaniu płyt izolacji należy zwrócić uwagę by: - podłoże było w stanie powietrzno-suchym - warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie - płyty izolacji należy układać na styk bez szczelin - płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień - przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm - w czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

5.3.1.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.

5.3.2. Przygotowanie podłoża

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: − powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, − powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, − pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

5.3.3.Mocowanie płyt na plackach

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą

5.3.4.Klejenie płyt na styk do podłoża.

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie. Jednostka obmiarowa jest :

- dla stolarki, okładzin, malowania  – 1 m2

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Ocena jakości powinna obejmować :

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów ,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych ,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

Sprawdzeniu przy odbiorze docieplenia ścian od wewnątrz podlega:

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

− rodzaj zastosowanych materiałów,

− przygotowanie podłoża,

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:

− nie większa niż 2 mm − w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:

− nie większe niż 1,5 mm

− ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości

− nie więcej niż 4 mm w Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:

− nie większe niż 2 mm

− ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji − nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

PN-EN 13499 :2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. Specyfikacja.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe

(PS-E).

PN-B-23116:1997      Płyty z wełny mineralnej

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo

Arkady, wydanie aktualne.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -15 	WYKŁADZINY WINYLOWE

44112200-0 Wykładziny podłogowe

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania przy montażu wykładzin pcv przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż wykładziny pcv w miejscu wyznaczonym na rysunku

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

2.2. Wykładziny

Wykładziny powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

2.3. Kleje i zaprawy wyrównujące – samopoziomujące podkłady

Kleje muszą spełniać wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny być zgodne z wytycznymi producenta wykładzin. Zaprawy samopoziomujące muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Wykładzina homogeniczna PCV  :

Specyfikacja techniczna:

- grubość całkowita : 2mm

- waga całkowita : 2800g/m2

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój

- kolory : 30 kolorów

2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: - sznury spawalnicze do wykładzin, - listwy wyoblające pod cokołowe, - środki gruntujące do podłoży, - środki do usuwania zanieczyszczeń, - środki do konserwacji wykładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujących stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do ww. robót   pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- urządzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podłoża.

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzędzia lub urządzenia do cięcia i frezowania wykładzin,

- zestawy rolek walcowych,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni

- poziomnice,

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania wylewek samopoziomujących,

- taśmy stalowe do docinania i kształtowania wykładzin,

- gąbki do mycia i czyszczenia.

- wałki do gruntowania i pędzle do nanoszenia kleju.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów

5.2. Warunki przystąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: - roboty rozbiórkowe istniejących posadzek, - wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg. - roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), - wszystkie bruzdy. kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. - Powinny być finalnie wykończone sufity i przynajmniej raz pomalowane ściany

2) Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach powietrza i podłoża nie niższych niż +15°C do +25°C .

5.3. Wykonanie wykładziny

5.3.1. Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa na które należy wylać masę samopoziomującą. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie

minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: - podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 4 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Przed wylaniem masy samopoziomującej na posadzkę w celu wzmocnienia podłoża, zmniejszenia nasiąkliwości należy podłoże zagruntować. Na tak przygotowane podłoże wylewamy na odpowiednią grubość masę samopoziomującą . Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.

5.3.2. Wykonanie wykładzin

Do klejenia wykładziny należy przystąpić po odparowaniu i wyschnięciu masy samopoziomującej ( wilgotność podłoża nie może przekraczać : dla betonu 3%CM, dla jastrychów cementowych 2%CM). Przed nałożeniem kleju masę samopoziomującą należy wyszlifować w celu wyeliminowania wszelkich nierówności. Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać i równomiernie nakładać packą zębatą. Po rozprowadzeniu kleju i upłynięciu czasu schnięcia otwartego rozpoczyna się układanie wykładziny starannie ją dociskając ( np. walcem). Tak , by klej był równomiernie rozprowadzony na całej spodniej stronie wykładziny. Przed przystąpieniem do spawania należy wszystkie złącza zafrezować, następnie używając odpowiednich sznurów spawalniczych je pospawać. Kleje należy stosować zgodnie z instrukcją producenta wykładzin.

5.3.3 Montaż wykładziny

W skład montażu wykładziny wchodzą następujące czynności:

• oczyszczenie podłoża betonowego i zaszpachlowanie ubytków w posadzce

• zagruntowanie podłoża betonowego gruntem głęboko penetrującym

• wylanie wylewki samopoziomującej i jej wyszlifowanie

• rozrysowanie wzoru posadzki i docięcie wykładziny wg wzoru

• montaż wykładziny na całej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolików

• frezowanie połączeń , pospawanie sznurem połączeń , dwukrotne zcięcie spawów

• konserwacja lub zabezpieczenie wykładziny

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności: - zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, - prawidłowości przygotowania podłoży, - jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, - prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie wykładzin oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem typu wykładzin,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzenie związania wykładzin z podkładem przez określenie braku wybrzuszeń i miejsc ulegających odkształceniom.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania spawów i frezowania za pomocą oględzin zewnętrznych ;

7.1. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną i. wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod wykładziną powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność),

- grubość warstwy wylewki samopoziomującej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 1 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- spawy na całej długości i szerokości muszą być całkowicie wypełnione i sfrezowane do płaszczyzny wykładziny ( niedopuszczalne są wgłębienia lub wybrzuszenia),

- powierzchnia wykładzin nie może mieć rys i innych uszkodzeń mechanicznych widocznych nieuzbrojonym okiem z odległości 1 m.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są m.in. następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -16	 ROBOTY INSTALACYJNE  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45232460-4– roboty sanitarne

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla realizacji robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające roboty instalacyjne centralnego ogrzewania zgodnie z projektem branżowym

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

    - Roboty podstawowe.

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń i instalacji istniejących Koszty uzgodnień nadzoru i ewentualnych wyłączeń istniejącej infrastruktury dokumentacja powykonawczaProgram zapewnienia jakości uporządkowanie miejsc prowadzonych robót zagospodarowanie urobku zgodnie z Ustawą o odpadach

    - Roboty tymczasowe

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: zabezpieczenie urządzeń i instalacji istniejących nie podlegających wymianie lub rozbiórce oraz prace towarzyszące: czasowe wyłączenie istniejących sieci c.o. ewentualne wykonanie tymczasowego ogrzewania budynku w celu zapewnienia ciagłości pracy Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac. Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu robót. Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót.

2.MATERIAŁY

2.1. Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze, ale wykonawca może zastosować urządzenia innych firm o parametrach technicznych nie niższych oraz posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. Do wbudowania użyte materiały i urządzenia muszą być:

a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), normami opublikowanymi przez IEC lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi; b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;

c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami; d) oznaczone znakiem budowlanym „B” zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta; wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlany

2.2. Grzejniki

Grzejniki płytowe dolnozasilane z zestawem zaworowym do podłączenia 11KV/ 600/400

Grzejniki płytowe dolnozasilane z zestawem zaworowym do podłączenia 22KV/ 600/1600

Grzejniki płytowe dolnozasilane z zestawem zaworowym do podłączenia 22KV/ 900/400

Grzejniki płytowe dolnozasilane z zestawem zaworowym do podłączenia 22KV/ 900/600

Grzejniki płytowe dolnozasilane z zestawem zaworowym do podłączenia 33KV/ 600/1600

Grzejnik łazienkowy z zaworem termostatycznym kątowym 700/500

2.3.Armatura

Kocioł gazowy, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW oraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej

Głowice termostatyczne

Zawory kulowe odcinające ze spustem DN15

Zawory kulowe odcinające ze spustem DN20

Automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem odcinającym DN15

2.4. Orurowanie i izolacja

Przewód PE -X o średnicy 16x2,0

Przewód PE -X o średnicy 18x2,0

Przewód PE -X o średnicy 32x4,0

izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

Rura ochronna PVC 90

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do ww. robót   pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Warunki robót

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych - zeszyt 6" wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną przez producenta systemu i obowiązującymi normami i przepisami Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń, należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, Badania szczelności, należy przeprowadzić dla każdego zładu ogrzewczego oddzielnie, Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności, należy przeprowadzić przed zalaniem posadzek i przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco, należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco, należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. Po zakończeniu ruchu próbnego, należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać na budowie.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności: - zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów .Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : zaktualizowany projekt techniczny, protokoły prób i pomiarów;

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne

Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są m.in. następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -17	 ROBOTY   WOD-KAN ,C.W.U. I WENTYLACJI

45232460-4– roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla realizacji robót montażowych instalacji sanitarnej i wentylacji przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające roboty instalacyjne   zgodnie z projektem branżowym .

    - Roboty podstawowe

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

wykonanie instalacji wodnej  wody ciepłej i zimnej

instalowanie armatury i ceramiki sanitarnej wykonanie instalacji wentylacji

montaż wsporników i stelaży do zamocowania urządzeń

montaż nowej armatury i ceramiki sanitarnej

dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych

badania i rozruch technologiczny

    - Roboty tymczasowe

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: zabezpieczenie urządzeń i instalacji istniejących nie podlegających wymianie lub rozbiórce oraz prace towarzyszące: czasowe wyłączenie istniejących instalacji wodnych i kanalizacyjnych. ewentualne wykonanie tymczasowego zaplecza sanitarnego oraz możliwości mycia sprzętu medycznego na czas trwania wyłączeń, tak aby obiekt mógł funkcjonować bez przerwy Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac. Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu robót. Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę, który zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi

normami oraz określeniami zdefiniowanymi i zawartymi w ST-01 Wymagania ogólne.

2.MATERIAŁY

2.1. Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze, ale wykonawca może zastosować urządzenia innych firm o parametrach technicznych nie niższych oraz posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. Do wbudowania użyte materiały i urządzenia muszą być:

a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), normami opublikowanymi przez IEC lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi; b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;

c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami; d) oznaczone znakiem budowlanym „B” zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta; wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlany

2.2.Orurowanie

Rura kielichowa PVC do kanalizacji wew. o śr. 110 mm

Rura kielichowa PVC do kanalizacji wew. o śr. 75 mm

Rura kielichowa PVC do kanalizacji wew. o śr. 50 mm

Rewizja na pion o średnicy 110

Rewizja na pion 75

Rura wywiewna d=110

Rura wywiewna d=75

2.3.Wyposażenie –biały montaż

Miska ustępowa wisząca z przyciskiem i stelażem montażowym

Brodzik kwadratowy 0,8x0,8m

Umywalka 60cm nablatowa z syfonem

2.4. Pozostałe

Złączki

Zawory

Wodomierz

Baterie

Podblatowy elektryczny podgrzewacz wody

2.5. Wentylacja

rury w systemie spalinowym Ø125/80 mm.

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do ww. robót   pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Warunki robót wo-kan

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wod.-kan - wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną przez producenta systemu i obowiązującymi normami i przepisami Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń, należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, Badania szczelności, należy przeprowadzić dla: instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji, Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności, należy przeprowadzić przed zalaniem posadzek i przed wykonaniem izolacji termicznej. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco, należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności na gorąco, należy przeprowadzić po włączeniu się do istniejącej instalacji wodociągowej, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną rur. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. Po zakończeniu ruchu próbnego, należy wykonać sprawozdanie z pomiarów. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.

5.2. Warunki robót instalacji wentylacji

Odcinek pomiędzy kotłem a kominem wykonać z rur w systemie spalinowym Ø125/80 mm.

Przed zabudową wkładu kominowego komina należy sprawdzić jego stan techniczny na całej długości.

Jeżeli stan techniczny na to pozwala zastosować wkład powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej o średnicy Ø125/80 mm. Jeżeli w przestrzeni komina występują niewielkie przewężenia lub odsadzki można zastosować jedynie wkład spalinowy o średnicy Ø 80 mm a powietrze czerpać z przestrzeni pomiędzy przewodem ceramicznym a wkładem spalinowym. Ten wariant wymaga jednak zastosowania rękawa wygładzającego powierzchnię ceramicznego komina zapobiegającego przedostawania się nieczystości do kotła.

Zastosować komin z rur ze stali kwasoodpornej z systemowym skraplaczem i głowicą ponad dachem budynku.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Cena 1m długości rurociągu poszczególnych instalacji obejmuje:

− oznakowanie robót,

− dostawę materiałów,

− wykonanie robót przygotowawczych,

− montaż rurociągów instalacyjnych,

− przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej,

− wywóz ziemi, gruzu, i innych elementów pozostałych po montażu instalacji.

Cena 1 sztuki odebranego urządzenia obejmuje:

- oznakowanie miejsca montażu projektowanych urządzeń,

- wykonanie robót przygotowawczych do montażu, - montaż urządzeń podłączenie urządzeń od instalacji ,

- przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej,

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności: - zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów .Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : zaktualizowany projekt techniczny, protokoły prób i pomiarów;

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne

Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są m.in. następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36 /5 .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor: Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, Katowice

ST -18 	ROBOTY   INSTALACJI  GAZOWEJ

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45333100-0 Instalowanie sprzętu regulacji gazu

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot ST

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 5 ZLOKALIZOWANEGO NA PODDASZU KAMIENICY PRZY UL.JAGIELLOŃSKIEJ 36/5  .

Adres inwestycji: Katowice, ul. Jagiellońska 36/5

Inwestor :Dom dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 , Katowice

  - Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla realizacji robót montażowych instalacji sanitarnej i wentylacji przy realizacji tematu określonego w ST-01 Wymagania ogólne.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające roboty instalacyjne   zgodnie z projektem branżowym .

Zakres obejmuje:

roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe instalacji gazowej

- montaż odbiorników gazu

- montaż gazomierza

- próby szczelności instalacji gazowych

- kontrola jakości.

2.MATERIAŁY

2.1. Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze, ale wykonawca może zastosować urządzenia innych firm o parametrach technicznych nie niższych oraz posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. Do wbudowania użyte materiały i urządzenia muszą być:

a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), normami opublikowanymi przez IEC lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi; b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;

c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami; d) oznaczone znakiem budowlanym „B” zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta; wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlany

• rury stalowe czarne bez szwu

• kształtki stalowe czarne

• rury i kształtki miedziane

• zawory kulowe do gazu

• odbiorniki gazu

Podane powyżej materiały stanowią propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do ww. robót   pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wstęp

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania i zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty wykonać w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Montaż kotła

Przed przystąpieniem do montażu kotła wymagane jest spełnienie następujących warunków:

- uzyskanie zapewnienia dostawy gazu na cele grzewcze

- przedłożenie protokołów kontroli jakości i zgodności wykonania instalacji z projektem

- przedłożenie protokołów z pozytywnych prób szczelności instalacji gazowej i c.o.

- zainstalowanie gazomierza.

Kocioł należy powiesić na ścianie.

Minimalna odległość boku kotła od ściany wykonanej z materiałów łatwo zapalnych osłoniętych tynkiem grubości 2,5cm lub inną równorzędną wykładziną wynosi 0,3m, od ściany wykonanej z materiałów jw. nieotynkowanych - 0,5m.

Średnica przewodu łączącego kocioł z kanałem spalinowym nie powinna być mniejsza od średnicy króćca kotła. Na całej długości przewodu i kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekroju.

Podłączenie kotła do instalacji gazowej wykonać za pomocą dwuzłączki.

5.3.Aparatura regulacyjno-zabezpieczająca

Eksploatacja urządzeń odbywać się będzie bez stałej obsługi i dlatego konieczne jest zastosowanie pełnej automatyki regulacyjno-zabezpieczającej, która zapewni bezpieczne i bezawaryjne działanie instalacji.

Kocioł posiada układy automatycznej regulacji, w skład której wchodzą:

- bezpiecznik termiczny, który zabezpiecza przed przekroczeniem temperatury

wody powyżej 95oC,

- zabezpieczenie przeciwypływowe gazu,

- urządzenie regulacji temperatury wody obiegowej c.o. i regulacji temperatury  c.w.u.

Zabezpieczenie kotła:

- przed wzrostem ciśnienia - membranowy zawór bezpieczeństwa,

- przed wzrostem objętości - zamontowane przeponowe naczynie wzbiorcze.

Do kotła zamontować regulator pogodowy oraz czujnik temperatury zewnętrznej.

5.4.Próby szczelności

Wykonaną instalację gazową przed pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza należy poddać dwukrotnej próbie szczelności. Pierwszą próbę należy wykonać przed podłączeniem przewodów do odbiorników a drugą z odbiornikami podłączonymi do instalacji /bez gazomierza/.

Po zakończeniu montażu instalacji należy sprawdzić zgodność robót z projektem pod względem jakości i rodzaju użytych materiałów a następnie przedmuchać sprężonym powietrzem dla sprawdzenia prawidłowości przepływu.

Po tych czynnościach wstępnych można przystąpić do właściwych prób.

Pierwszą próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem, dwutlenkiem węgla lub azotem o ciśnieniu 0,05MPa w czasie 30minut po uprzednim wyrównaniu się temperatury czynnika. Drugą próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu przyborów gazowych na ciśnienie 0,015MPa.

Do kontroli ciśnienia należy używać manometru rtęciowego lub wodnego. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pomiarowego, pod warunkiem, że ma ono aktualne świadectwo legalizacji i wymaganą dokładność pomiaru.

Instalację należy uważać za szczelną jeśli manometr nie wykaże żadnego spadku ci-śnienia w czasie 30minut trwania próby.

Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny, wszelkie nieszczelności należy usunąć przez rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne zmontowanie po uszczelnieniu.

Z przeprowadzonych pozytywnych prób szczelności należy sporządzić protokół komisyjny.

Uwaga! Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnianie jej wodą lub innymi cieczami.

5.5.Izolacja antykorozyjna

Przewody instalacji gazowej po oczyszczeniu z rdzy do II stopnia czystości należy zagruntować farbą przeciwrdzewną miniową - jednokrotnie oraz pomalować farbą syntetyczną ogólnego stosowania w kolorze żółtym - dwukrotnie.

Powłoki antykorozyjne należy nakładać po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty nie wymienione wyżej a niezbędne do realizacji robót objętych niniejszą ST, SIWZ, Dokumentacją projektową, umową oraz innymi dokumentami określającymi zakres prac.

6.OBMIAR ROBÓT

Cena 1m długości rurociągu poszczególnych instalacji obejmuje:

− oznakowanie robót,

− dostawę materiałów,

− wykonanie robót przygotowawczych,

− montaż rurociągów instalacyjnych,

− przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej,

− wywóz ziemi, gruzu, i innych elementów pozostałych po montażu instalacji.

Cena 1 sztuki odebranego urządzenia obejmuje:

- oznakowanie miejsca montażu projektowanych urządzeń,

- wykonanie robót przygotowawczych do montażu,

- montaż urządzeń podłączenie urządzeń od instalacji ,

- przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej,

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne

Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności: - zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów .Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : zaktualizowany projekt techniczny, protokoły prób i pomiarów;

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określono w ST-01 Wymagania ogólne

Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodności wykonania instalacji:

- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,

- zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,

b) atestów (aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności) i innych

materiałów, których przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów

c) protokołów wykonania prób i badań:

- protokół prób szczelności instalacji,

- protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem instalacji i sieci,

- protokół z badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń gazowych zasilanych  prądem  elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne,

- protokół ze sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających, redukcyjnych i regulacyjnych.

Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić odrębny protokół.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

10.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia podstawy płatności określono w ST 00 wymaganiach ogólnych –wymagania formalno-prawne

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie podlegają odrębnej zapłacie i będą

uwzględnione w cenach jednostkowych robót wiodących.

11.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne dotyczące dokumentów odniesienia opisano w ST-01 Wymagania ogólne

Podstawą wykonania robót są m.in. następujące niżej wymienione elementy dokumentacji technicznej

projektowej, normy, oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany i Wykonawczy

Plan BIOZ

Specyfikacja Techniczna

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.